## Slide 1: Contents
2022 Intelligent Robot Component EH
실습진행 순서
RaspberryPi에 OS설치 및 사용설명
01
Xrdp를 이용한 원격접속
02
C언어 라이브러리 설치(WiringPi)
03
3가지 실습 진행
1. 스위치를 이용한 LED제어
2. 인터럽트함수를 이용한
인터럽트 구현
3. 초음파센서를 이용해 거리 측정
04

## Slide 2: Raspberry Pi OS 알아보기
2022 Intelligent Robot Component EH
라즈베리파이 사용을 위한 Raspberry Pi OS 소개

## Slide 3
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS
Raspberry Pi OS (舊 Raspbian) 란?
오픈소스 운영체제 리눅스의 여러 배포판 중 Debian을 기반으로 라즈베리파이재단에서 라즈베리파이에 맞게 수정한 리눅스 배포판이다
35000개 이상의 라즈베리파이에 최적화된 패키지를 제공하며 raspi-config 등 라즈베리파이 전용 명령어도 제공한다.
Raspberry Pi OS
Raspberry Pi OS Documentation

## Slide 4
2022 Intelligent Robot Component EH
기본 명령어
터미널
리눅스 OS에서는 기본적으로 터미널(콘솔)을 이용하여 파일 관리 등
작업을 수행한다
대표적으로 아래 명령어들이 있다
ls : 현재 디렉토리의 파일을 나열(list)한다
cd <디렉토리> : 명시한 디렉토리로 이동(change directory)한다
rm <파일명> : 명시한 파일을 삭제(remove)한다
pwd : 현재 작업중인 디렉토리(present working directory)를 표시한다
nano <파일명> : 명시한 파일을 nano 텍스트 에디터를 이용해 수정한다
<터미널 화면>

## Slide 5
2022 Intelligent Robot Component EH
라즈베리파이 전용 명령어
Raspi-config
Raspberry Pi OS에서는 라즈베리파이를 위한 전용 명령어를 제공하는데, 그 중 대표적으로 라즈베리파이의 설정을 위한 raspi-config이 있다
<raspi-config 화면>

## Slide 6
2022 Intelligent Robot Component EH
패키지 설치 및 업데이트
APT 패키지 관리자
Raspberry Pi OS에서 패키지(프로그램) 설치 및 업데이트는 APT 패키지 관리자를 이용해 수행한다
아래 명령어들을 사용한다
apt-get update : 패키지관리자 캐시를 업데이트하여 설치 또는 업데이트가 가능한 패키지가 있는지 확인한다
apt-get upgrade : 업데이트 가능한 패키지를 업데이트한다
Apt-get install <패키지 이름> : 명시한 패키지를 설치한다.