## Slide 2
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
<Raspberry PI 4B 8gb 모델>
라즈베리 파이 재단이 학교와 개발도상국에서 기초 컴퓨터 과학의 교육을 증진시키기 위해 개발한 초소형/초저가의 컴퓨터
개발 보드의 저가화와 대중화의 시대를 연 주역
사물인터넷에 활용
임베디드 리눅스 기반 개발보드
사물인터넷에 활용
OpenCV 와 같은 프로그램 구동 가능
Raspberry PI

## Slide 3
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
<Raspberry PI 4B 8gb 모델>
MicroSD 카드(UHS-1 최소 8GB) 필요
-32GB 이상 권장
USB 키보드 및 마우스
Micro HDMI 변환잭
Raspberry PI(단품) 구매 시 별도로 필요한 준비물
Raspberry PI Spec
CPU: ARM 쿼드코어 A72(1.5GHZ)
GPU : 엔비디아 500 MHz VideoCore VI
RAM : LPDDR4 – 2400 SDRAM (2GB, 4GB, 8GB)
Video Out : 듀얼 MicroHDMI 포트
Disk : micro SD 슬롯 - 최소 8GB / UHS-1 권장
Interfaces - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 - 2-lane MIPI CSI 카메라 포트 - 2-lane MIPI DSI 디스플레이 포트
- 4-pole 스테레오 오디오, 컴포지트 비디오포트
- GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
POWER 전원 - USB Type-C : 최대 입력 5V@3A

## Slide 4
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 핀맵

## Slide 5
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
<Raspberry PI 4B 8gb 모델>

## Slide 6
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 종류

## Slide 7
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 종류
초기에 크기가 큰 B형, 작은 A형이 출시되다가
전체 SPEC을 가진 ㅠ형 모델이 기본형으로 자리잡았다.
신규 버전 출시 이전에 기존형에서 성능을 향상 시킨 B+형이 출시 되기도 한다.
기본형 (B형)
이더넷 포트나 블루투스 통신 기능을 제외하고 USB 포트 개수를 줄여 크기를 더 줄인 모델형이다.
타 기기와의 통신이 불필요한 단독형 기기를 소형으로 제작할 때 편리하다.
A형

## Slide 8
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 종류
A형 보다 더 소형화된 모델형으로 USB포트까지 Micro화 되었고 메모리 및 CPU 속도도 한단계 낮은 용량이다.
5달러라는 파격적인 가격에 소형기기 제작용으로는 편리하지만 일반적인 용도로 사용하기에는 조금 불편하고 느리다.
ZERO형
라즈베리파이 IO 포트 및 GPIO 핀까지 전부 제거하고 핵심 모듈만 남겨놓은 부품형 모듈이다.
컴퓨트모듈형

## Slide 9
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 종류
기존 라즈베리파이4를 응용한 아이디어 상품이다
다른 미니PC들에서는 모니터에 PC기능을 내장시키곤 했는데 라즈베리파이에서는 독특하게 키보드에 본체를 내장시킨 것이다.
기존 라즈베리파이 4B 가 그대로 들어 있는 것은 아니고 위 그림과 같이 키보드에 구겨 넣기 좋은 형태로 PCB 디자인이 변경된 라즈베리 파이가 들어 있다.
Raspberry400

## Slide 10
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 종류
기존 리눅스 등 OS를 올려 사용할 수 있는 싱글보드 컴퓨터(SBC) 형태의 라즈베리파이 시리즈들과는 다르게 아두이노 처럼 마이크로 컨트롤러 보드 형태의 신제품이다.
라즈베리파이 재단에서 자체 설계한 133MHZ 클럭 속도의 최신 RP2040 CPU를 장착했기 때문에 기존 아두이노 시리즈에 비해 훨씬 빠르고 전체적으로 고성능인 보드를 기존 아두이노보다 저렴한 가격에 공급한다.
라즈베리파이 PICO
Raspberry Pi Pico datasheet // Pico 데이터시트
Raspberrt Pi Pico : C/C++ development // Pico C/C++ 개발환경

## Slide 11
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI Pico
<Raspberry PI Pico>
Raspberry PI Pico Spec
Processor : Dual core 32bit ARM Coretex-M0+
CPU clock : 48 ~ 133 MHz
RAM : 264 KB( SRAM )
Flash : 2MB
EEPROM : no
Programming language
- MicroPython, C ,C++
Interfaces - GPIO 26pin - ADC 3 x12 bit - UART, I2C, SPI 각각 2 채널
- PWM 16 채널
- USB Type-C
기본전원 : 5 V USB micro B type

## Slide 12
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI Pico 핀맵

## Slide 13
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI Pico

## Slide 14: Contents
2022 Intelligent Robot Component EH
실습진행 순서
RaspberryPi에 OS설치
01
Xrdp를 이용한 원격접속
02
C언어 라이브러리 설치(WiringPi)
03
3가지 실습 진행
1. 스위치를 이용한 LED제어
2. 인터럽트함수를 이용한
인터럽트 구현
3. 초음파센서를 이용해 거리 측정
04

## Slide 15: Raspberry Pi에 OS 설치하기
2022 Intelligent Robot Component EH
라즈베리파이 원격제어를 위한 VNC 프로그램 설치

## Slide 16
2022 Intelligent Robot Component EH
Operating System(명칭)
현재 라즈베리파이 OS 명칭
구 라즈베리파이 OS 명칭

## Slide 17
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치
https://www.raspberrypi.com/software/
 클릭 후 설치

## Slide 18
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치

## Slide 19
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치

## Slide 20
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치
sd카드를 pc에 연결

## Slide 21
2022 Intelligent Robot Component EH
더블클릭 
Raspberry PI OS 설치

## Slide 22
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치
클릭
클릭

## Slide 23
2022 Intelligent Robot Component EH
아래로 스크롤
Raspberry PI OS 설치
클릭

## Slide 24
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치
클릭
클릭

## Slide 25
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치
클릭
클릭

## Slide 26
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI OS 설치

## Slide 27
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 부팅하기
라즈베리파이에 SD카드 삽입하기
라즈베리파이에 USB장치 장착하기
(마우스, 키보드 등)

## Slide 28
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 부팅하기
USB장치 총 4개 장착가능
모니터선(Mico HDMI) 장착하기

## Slide 29
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 부팅하기
모니터선(Mico HDMI) 2개 장착가능
(듀얼 모니터 지원)
버전 3까진 싱글모니터 지원
버전 4부터 듀얼모니터 지원
라즈베리파이에 전원(C-type) 장착

## Slide 30
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 부팅하기
애니메이션을 통해 한번에 알아보기

## Slide 31: Raspberry pi 초기설정
2022 Intelligent Robot Component EH

## Slide 32
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정

## Slide 33
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정

## Slide 34
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정
나라 및 시간대 설정

## Slide 35
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정
비밀번호 변경가능

## Slide 36
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정

## Slide 37
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정

## Slide 38
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정

## Slide 39
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정

## Slide 40
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정
(1) ctrl + alt + t 를 눌러 터미널창 열기
or 빨간박스 클릭

## Slide 41
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 초기설정
터미널창에 hostname –I 명령어 입력
현재 접속해 있는 ip주소 확인가능
나중에 원격 데스크톱 연결을 할 때 필요함으로 메모

## Slide 42: PC에서 라즈베리파이로 원격접속
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry 원격제어

## Slide 43
2022 Intelligent Robot Component EH
(1) window 검색창에 “원격 데스크톱
연결” 검색 후
(2) 상단에 나타난 앱 클릭
(1)
(2)
PC에서 원격데스크톱 환경구성

## Slide 44
2022 Intelligent Robot Component EH
(1) 이전에 메모했던 라즈베리파이 IP를 입력
(2) 연결 버튼 클릭
PC에서 원격데스크톱 환경구성
(1)
(2)

## Slide 45
2022 Intelligent Robot Component EH
PC에서 원격데스크톱 환경구성
라즈베리파이 Username, Password 입력!
(기본적으로
Username : pi
Password : raspberry)

## Slide 46: WiringPi header file 다운받기
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어로 LED 제어를 위한 WiringPi 다운로드

## Slide 47
2022 Intelligent Robot Component EH
WiringPi 다운받기
라즈베리파이에서 C언어로 GPIO제어
여러 방법이 존재
sysfs(우분투 가상파일시스템), WiringPi 라이브러리,
bcm2835라이브러리, pigpio 라이브러리 등등
오늘 실습할 내용은 WirignPi 라이브러리를 이용한 GPIO제어

## Slide 48
2022 Intelligent Robot Component EH
WiringPi 다운받기
클릭

## Slide 49
2022 Intelligent Robot Component EH
터미널 창에 sudo apt-get update 작성
WiringPi 다운받기

## Slide 50
2022 Intelligent Robot Component EH
아래쪽에 명령창이 뜰 경우 완료
WiringPi 다운받기

## Slide 51
2022 Intelligent Robot Component EH
터미널 창에 sudo apt-get upgrade 작성
WiringPi 다운받기

## Slide 52
2022 Intelligent Robot Component EH
아래쪽에
Do you want to continue ? [Y/N]
같은 문장이 나올 시 Y 입력
WiringPi 다운받기

## Slide 53
2022 Intelligent Robot Component EH
아래쪽에 명령창이 뜰 경우 완료
WiringPi 다운받기

## Slide 54
2022 Intelligent Robot Component EH
터미널창에
git clone https://github.com/
WiringPi/WiringPi 작성
(git clone 명령어는 git저장소에서 다운받아오는 git 명령어의 한 종류)
WiringPi 다운받기

## Slide 55
2022 Intelligent Robot Component EH
아래쪽에 명령창이 뜰 경우 완료
WiringPi 다운받기

## Slide 56
2022 Intelligent Robot Component EH
cd WiringPi/ 입력 (디렉토리 변경)
WiringPi 다운받기

## Slide 57
2022 Intelligent Robot Component EH
~/WiringPi $ 가 출력되면 정상적으로 디렉토리 접근 한 것!
WiringPi 다운받기

## Slide 58
2022 Intelligent Robot Component EH
./build 명령어를 통해 WiringPi 를 라즈베리파이 OS에 설치 하는 과정
WiringPi 다운받기

## Slide 59
2022 Intelligent Robot Component EH
옆과같이 명령창이 뜰 경우 완료
WiringPi 다운받기

## Slide 60
2022 Intelligent Robot Component EH
gpio –v 입력시 옆과 같이 출력
되야 정상적으로 설치완료
WiringPi 다운받기

## Slide 61: Raspberry Pi에서 C언어로 LED 깜빡이기
2022 Intelligent Robot Component EH
Geany Programmer’s Editor 를 이용한 C언어로 LED 제어

## Slide 62
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어를 이용한 LED깜빡이기
(1), (2), (3) 을 순서 대로 클릭
(1)
(2)
(3)

## Slide 63
2022 Intelligent Robot Component EH
(1)
(2)
(1), (2)를 순서 대로 클릭
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 64
2022 Intelligent Robot Component EH
옆의 사진처럼 나오면 성공
아래로 스크롤 시 main 문 작성공간이 나옴
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 65
2022 Intelligent Robot Component EH
Int main() 문 안에서 LED 제어
작성
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 66
2022 Intelligent Robot Component EH
왼쪽과 같이 작성
스위치 눌림감지 및 LED 제어문
스위치 누르면 LED ON
스위치 안누르면 LED OFF
1초마다 체크
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 67
2022 Intelligent Robot Component EH
작성한 c파일 저장
(1) 클릭
(1)
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 68
2022 Intelligent Robot Component EH
저장시 기본적으로 “untitled.c” 라는 이름으로 저장
따라서 “led_test”로 이름변경
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 69
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어를 이용한 LED깜빡이기
(1)
(2)
(1), (2)를 순서 대로 클릭

## Slide 70
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어를 이용한 LED깜빡이기
옆으로 스크롤

## Slide 71
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어를 이용한 LED깜빡이기
빨간 줄 추가

## Slide 72
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어를 이용한 LED깜빡이기
코드를 실행 시킬려면
Build 클릭 -> Execute 클릭
단축키 F9 -> F5

## Slide 73
2022 Intelligent Robot Component EH
Led는 –극은 GND, +극은 저항과 연결 후 WiringPi 1번 핀(BCM 18번)에 연결
스위치 한 쪽은 GND에 연결하고 다른 쪽은 저항과 연결 후 +5V에 연결
버튼 누름을 감지하기 위해서 WiringPi 4번 핀(BCM 23번)에 연결
회로 연결
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 74
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 핀맵

## Slide 75
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 76
2022 Intelligent Robot Component EH
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 77
2022 Intelligent Robot Component EH
 버튼이 눌렷을때
 버튼이 안눌렷을때
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 78: Raspberry Pi에서 인터럽트 함수사용하기
2022 Intelligent Robot Component EH
Geany Programmer’s Editor 를 이용한 인터럽트함수사용

## Slide 79
2022 Intelligent Robot Component EH
인터럽트 함수 사용하기

## Slide 80
2022 Intelligent Robot Component EH
인터럽트 함수 사용하기
코드를 실행 시킬려면
Build 클릭 -> Execute 클릭
단축키 F9 -> F5

## Slide 81
2022 Intelligent Robot Component EH
인터럽트 함수 사용하기
 인터럽트 시작과 끝
 일반적인 구문 실행

## Slide 82
2022 Intelligent Robot Component EH
인터럽트 함수 사용하기
회로 구성도

## Slide 83: Raspberry Pi에서 초음파 센서 사용하기
2022 Intelligent Robot Component EH
Geany Programmer’s Editor 를 이용한 인터럽트함수사용

## Slide 84
2022 Intelligent Robot Component EH
초음파 센서 사용하기

## Slide 85
2022 Intelligent Robot Component EH
초음파 센서 사용하기
코드를 실행 시킬려면
Build 클릭 -> Execute 클릭
단축키 F9 -> F5

## Slide 86
2022 Intelligent Robot Component EH
초음파 센서 사용하기
 손을 대고 점점 멀어 질때
 천장 거리 측정

## Slide 87
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
라즈베리파이OS 에 관한 설명
리눅스 기반이기 때문에 처음 접하는 사람들이 많다. 따라서 설명이 필요할수도 있다.
회로 구성에 관한 업데이트
현재 가지고 있는 선들이 너무 길어서 개강후 B동에서 점퍼선을 직접가져와 더 컴팩트하게 변경예정
추가할 내용

## Slide 88: Thanks! Q&A
2022 Intelligent Robot Component EH

## Slide 89: 번외 여기서부터는 더미자료들입니다

## Slide 90
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI 시리즈 특징

## Slide 91
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI

## Slide 92
2022 Intelligent Robot Component EH
터미널창 명령어

## Slide 93
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
라즈베리 파이 2가 공개되고, 윈도우 10이 발매됨에 따라 IoT 버전이 나오면서 라즈베리 파이에 개발용으로 Windows 10을 설치할 수 있게 되었다. 윈도우 10 발매 당시엔 돌아가도 Windows RT용만 겨우 돌아갈 성능인지라 잘하면 희망고문이 될 가능성이 높았고, 당시 설치가 가능했던 것도 WIndows 10 IoT Core 버전뿐이었다. 즉 일반적으로 PC상에서 쓰는 윈도우 10처럼 사용할 수는 없고, 개발용 플랫폼으로만 사용할 수 있었다. 구동영상 물론 Visual Studio 2015에서 C#으로 프로그램을 개발하여 넣을 수 있다. 일반적인 윈도우가 아니기 때문에 윈도우 달린 평범한 컴퓨터로 사용한다는 생각은 버리자. 다만 윈도우 10이 ARM CPU를 정식으로 지원하게 되면서, MS에서 공식적으로 ARM 아키텍쳐로의 윈도우 10 이식 작업이 진행되었고, 2017년 하반기에 첫 윈도우 10 ARM 노트북이 나오면서, 전 라인업보다는 비교적 고성능 ARM CPU를 장착하기 시작한 라즈베리 파이 3 혹은 후기 모델에서 윈도우 10의 지원 가능성이 상당히 높아질 것으로 전망되었으며, 마침내 라즈베리 파이에 윈도우 10을 설치하는 법이 등장했다! #1, #2 차라리 라떼판다를 쓰자 다만 대부분의 하드웨어 드라이버를 제대로 인식하지 못하며 와이파이와 블루투스 역시 마찬가지로 인식하지 못하기 때문에 아직까지는 설치 이후의 용도로서 큰 역할을 기대할 수 없는 수준이다. 결국 이제는 핵심이 윈도우 구동 가능 여부의 문제가 아니라 공식 지원 여부가 되는 것이다. 기껏 라즈베리파이를 지원한다던 IoT 규모를 생각한다면 시간이 좀 필요하겠지만.. 그러던 와중 19년도 2월경 José Manuel Nieto이란 사람이 라즈베리파이를 윈도우 1803으로 돌리는데 성공했다! 와이파이도 지원하며 이젠 많은기능들을 사용할수 있게됐다. 설치는 WOA 인스톨러와 윈도우 파일정도만 있으면 설치가 가능하다.하지만 성능은...안습 2020년 1월 25일 Marcin 이란 사람이 라즈베리파이4 또한 윈도우 10 1803을 돌리는데 성공하였다. 라즈베리파이3에서의 윈도우보다 훨씬 빠르다고 댓글에 적혀있다. 트위터 거기다가 윈도우 11 역시 ARM을 지원하면서, 라즈베리 파이도 윈도우 11 설치가 가능하게 되었다. 이전보다만 빨라졌을 뿐 여전히 실사용은 어려웠던 윈도우 10과 달리 11의 경우 꽤 훌륭한 속도를 보여주지만, 근본적으로 8GB씩이나 증설된 RAM 용량과 달리 CPU 스펙 쪽에서는 변화의 폭이 크지 않았기 때문에 웹서핑 이상의 용도로 사용하기는 어렵다. 크기나 단가를 위해 희생된 SATA, Nvme 슬롯의 부재도 운영체제의 구동속도에 발목을 잡고 있는 실정이다.

## Slide 94
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
개발사인 라즈베리 재단에선 라즈베리 파이 OS(라즈비안)을 추천하며, 데비안, 아치 리눅스 ARM, 페도라의 변형판 Pidora[1], RISC OS 등을 공식 홈페이지에 올려놨다. 호환성이 확보되는대로 OS는 계속 추가되는중. 우분투도 올릴 수 있는데, 공식은 아니고 MATE 데스크톱을 올린 비공식 변형판인 Ubuntu MATE의 라즈베리 파이 포팅판과 서버 버전만 가능하다. [2] 그 외에도 젠투 리눅스[3]나 구글 크롬 OS[4], CentOS[5] 등도 올릴 수 있다. Berryboot 등 멀티부팅에 특화된 OS도 나왔다.

## Slide 95
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
라즈베리 파이의 개발사에서 기본적으로 제공하는 OS이다. 데비안을 기반으로 하고 있다.
제조사에서는 기본적으로 NOOBS(New Out Of Box Software의 약칭) 운영체제 설치 프로그램 및 라즈베리 파이 OS을 추천한다. 버전은 데비안을 따라가며 구형버전인 wheezy, jessie, strech와 신형버전인 buster가 있다. 설치 방식은 Lite와 Desktop, Desktop and recommended로 구분된다.
Lite 버전: startx를 통해 들어가는 x윈도우나 블루투스, 기타 패키지들을 제거한 버전이다. ## 따라서 Lite 버전을 사용시 startx 명령어가 먹히지 않으며, 사용하려면 별도의 패키지를 설치하거나 일반버전을 사용해야한다. 서버로 운용 시 사용할때 좋다.
Desktop 버전: LXDE를 라즈베리 파이에 최적화한 데스크탑인 Pixel(Pi Improved X windows Environment, Lightweight)을 사용한다.
Desktop and recommended: Desktop 버전에 오피스 및 프로그래밍 환경 등을 추가한 버전이다.
라즈비안 시절에는 64비트 지원 예정이 없었으나, 라즈베리 파이 4 8GB RAM 버전이 나오며 이름을 라즈베리 파이 OS로 변경하고, 64비트 지원을 추가하였다.

## Slide 96
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry PI
gpio –v 입력시 아래와 같이 출력
되야 정상적으로 설치완료

## Slide 97: Raspberry Pi
송용현
2022 Intelligent Robot Component EH

## Slide 98: Contents 01 02 03 04
Introduction
NUCLEO-F429ZI
MCU
IAR Workbench
IDE
Future work
2022 Intelligent Robot Component EH

## Slide 99: Introduction 01
2022 Intelligent Robot Component EH

## Slide 100: PC에 VNC 프로그램 다운받기
2022 Intelligent Robot Component EH
Raspberry 원격제어를 위한 VNC 프로그램 설치

## Slide 101
2022 Intelligent Robot Component EH
(1) Google 창에 “vnc viewer” 검색
(2) 가장 상단의 RealVNC 사이트 접속
(1)
(2)
VNC 설치과정

## Slide 102
2022 Intelligent Robot Component EH
VNC 설치과정
(1) 환경에 맞는 OS선택
(2) 다운로드 버튼 클릭
(1)
(2)

## Slide 103
2022 Intelligent Robot Component EH
(1) 다운로드 받은 exe파일 클릭
(1)
VNC 설치과정

## Slide 104
2022 Intelligent Robot Component EH
OK 버튼클릭
VNC 설치과정
Next 버튼클릭

## Slide 105
2022 Intelligent Robot Component EH
Next 버튼클릭
VNC 설치과정
Next 버튼클릭

## Slide 106
2022 Intelligent Robot Component EH
Install 버튼클릭
VNC 설치과정
Finish 버튼클릭

## Slide 107
2022 Intelligent Robot Component EH
윈도우 검색창에 “vnc” 검색후 실행
VNC 설치과정
GOT IT 버튼클릭

## Slide 108
2022 Intelligent Robot Component EH
(1) VNC접속을 위한 IP입력칸
아래와 같이 라즈베리파이IP입력
VNC 설치과정
(1)

## Slide 109
2022 Intelligent Robot Component EH
Continue 클릭
VNC 설치과정
Continue 클릭

## Slide 110
2022 Intelligent Robot Component EH
Continue 클릭
VNC 설치과정
라즈베리파이 Username, Password 입력!
(기본적으로
Username : pi
Password : raspberry)

## Slide 111
2022 Intelligent Robot Component EH
입력 후 OK버튼 클릭
VNC 설치과정
라즈베리파이 원격접속 성공

## Slide 112
2022 Intelligent Robot Component EH
Tip !
일반적인 window 환경에서 IDE(비주얼스튜디오)를 이용한 컴파일과 다르게 리눅스 환경에선 gcc 를 사용
gcc –o led_test led_test.c –lwiringPi 명령어 작성
led_test 라는 실행파일을 만듬
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 113
2022 Intelligent Robot Component EH
만든 led_test 실행파일을
./led_test 명령어를 통해 실행
C언어를 이용한 LED깜빡이기

## Slide 114
2022 Intelligent Robot Component EH
 버튼이 눌렷을때
 버튼이 안눌렷을때
C언어를 이용한 LED깜빡이기